BERGDAHLS AB

Vid montage av armaturer för Tillit trådlös kommunikation.

Varje användare (armatur eller förstärkare) har sitt unika ID-nummer som finns synligt på användarens utsida. Det finns extra ID-nummeretiketter bifogade i emballaget.

- Montera den ena etiketten i bifogad användarlista samt notera bus-slinga och placering. Användarnummer sätts av systemet vid driftsättning.

- Montera den andra etiketten på eventuell ritning.

Inför driftsättning.

- Kontakta oss minst 3 veckor innan driftsättning ska utföras så vi hinner planera in en önskad tid.

- Vi behöver ha kopia på ifylld användarlista samt eventuella ritningar med ifyllda ID-nummer vid bokning av driftsättning.

- Alla användare (armatur eller förstärkare) måste ha varit spänningssatta i minst 24h innan driftsättning ska utföras.  Det är viktigt för att det kan ta upp till 12,5h efter att spänning kopplats på tills användarna skapat det trådlösa mesh-nätverket. Kontrollpanelen ska vara inkopplad men behöver inte vara spänningssatt.

- En kontaktperson måste finnas tillgänglig på plats vid driftsättning för eventuell lokalisering av användare och felsökning av installationen.

- Om webvisualisering ska användas är det bra om IT-ansvarig finns tillgänglig vid driftsättning.

Kontaktuppgifter:

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Företag |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefon |  |
| E-post |  |
| Datum önskad driftsättning |  |
| Övrig info |  |

| Användarlista | Projekt: |  |
| --- | --- | --- |

| ID-nummer montera användarens bifogade etikett | BUS-slinga | Användar nr (sätts av systemet) | Placering |
| --- | --- | --- | --- |

| Sida |  | av |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Användarlista | Projekt: |  |
| --- | --- | --- |

| ID-nummer montera användarens bifogade etikett | BUS-slinga | Användar nr (sätts av systemet) | Placering |
| --- | --- | --- | --- |

| Sida |  | av |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Användarlista | Projekt: |  |
| --- | --- | --- |

| ID-nummer montera användarens bifogade etikett | BUS-slinga | Användar nr (sätts av systemet) | Placering |
| --- | --- | --- | --- |

| Sida |  | av |  |
| --- | --- | --- | --- |